## Slide 1: הפעלה תקינה של חומרי נפץ
קורס ממונים על פיצוצים
8/3/2021
דימה שוורץ
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 2
נושאים
1- תקנות (תחיקה בנושא חומרי נפץ)- רשומות .
2- רכיבי שרשרת הניפוץ, נפץ , תחל ( primer , buster)חומר עיקרי.
2- ייזום חומרי נפץ, שיטות יזום שונות, מערכות ייזימה (פצץ).
3- תכנון פיצוץ
4- טעינה
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 3
Explosives Manufacturing Industries
תקנות
הקרה, דוגמאות ואיתור
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-5576.pdf

## Slide 4
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 5
Explosives Manufacturing Industries
תקנות קשורות לנפצים:

## Slide 6
Explosives Manufacturing Industries
תקנות קשורות לנפצים המשך:

## Slide 7
Explosives Manufacturing Industries
תקנות

## Slide 8
Explosives Manufacturing Industries
תקנות

## Slide 9
Explosives Manufacturing Industries
תקנות

## Slide 10
Explosives Manufacturing Industries
תקנות

## Slide 11
TNT flakes PETN
רכיבי שרשרת הניפוץ
Explosives Manufacturing Industries
ANFO

## Slide 12: נפצים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 13: סוגי נפצים: -נפץ רגיל (פרוטכני) -נפץ חשמלי ( מיידי והשהיה) -נפץ לח"ש NONEL (לכל סוגיו) -נפץ אלקטרוני
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 14: נפצים חשמליים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 15: חישוב מעגלים חשמליים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 16: נפצי לח"ש nonel
Explosives Manufacturing Industries
סוגי NONEL
-נפץ מיידי או השהיה
עם חיבור לפתיל רועם או ללא חיבור
-נפץ דוא"לי (דו שימושי)
עם נפץ השהיה נוסף בקצה השני
-נפץ להשהיה (אל פני השטח)
עם קליפס חיבור למספר צנוריות

## Slide 17
תכנון השהיות ע"י שימוש בנפצי נונל
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 18: נפצים אלקטרונים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 19: סיכום נפצים
Explosives Manufacturing Industries
נפצי השהיה חשמליים, נונל ואלקטרוני
נפצים סוג MS רגיל : 0-30
  בקפיצות של 25 מילישניות מ- 0 ועד 500 מילישניות.
  מספרים של 21-30 בקפיצות של 50 מילישניות. מ 500 עד 1000 מילישניות.
נפצים מסוג LP
בקפיצות של 500 מילישניות מ- 0 ועד 9000 מילישניות
9600(לפי הזמנה מיוחדת).
אלקטרוני ניתן לתת כל ערך מ 1 עד 10000 מילישניות (30000 דור מתקדם)
נתונים טכניים:
נפצים באורכים שונים, 3,5,7,10,20 מטר חשמלי, 12,15,18,21,24,27 מטר נונל מחצבות
אורך קטן 4.2 ,4.8 ,5.4 (לדוגמה) לשימוש במנהור או הריסת מבנים.

## Slide 20: פתיל רועם
Explosives Manufacturing Industries
טן –10/20/40/80גרם למטר פתיל
ניר חום לא חומצי
רשת חוטי כותנה
ציפוי פולי ויניל כלוריד
מהירות דטונציה – כ- 7000 מטר/שניה
אטום למים
ניתן לייזום אותו ע"י נפץ
יוזם אצבעות אמולסיה

## Slide 21: מאיץ – תחל (primer , buster)
Explosives Manufacturing Industries
אצבעות אמולסיה חנאמקס 710
מספר אצבעות בקרטון | משקל אצבע (גרם) | אורך (מ"מ) | קוטר (מ"מ)
76 | 157 | 150 | 32
60 | 410 | 400 | 32
44 | 300 | 200 | 40
40 | 630 | 400 | 40
19 | 450 | 200 | 50
26 | 970 | 400 | 50
15 | 1670 | 400 | 65
10 | 2500 | 400 | 80
מאיצים מסוגים שונים

## Slide 22
Explosives Manufacturing Industries
אנפו – anfo :אמוניום ניטרט פיולד אויל ( חומר גרגרי (פרילים) מאופיין בצבע ורוד, ריח סולר (6% - משקלי).
אנפו הינו היגרוסקופי ובמגע עם מים הוא מאבד את תכונות הנפיצות (המסת אמוניום ניטרט )
אמוניום ניטרט
סולר
(NH4+NO3-)
94%
(CnHm)
6%
דוגמאות נוספות לחנ"מ עיקרי
?
חומר נפץ עיקרי

## Slide 23
TNT flakes PETN
שרשרת ניפוץ
Explosives Manufacturing Industries
ANFO

## Slide 24
מערכות יזימה שונות
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 25
סוגי מעגלים
Explosives Manufacturing Industries
מעגלים חשמליים:
מעגל טורי, מעגל מקביל, טורי במקביל, מקבלים בטור ומעגלים מורכבים.
בניית "מעגל" בנפצי נונל:
נפצים בעלי השהיות שונות (הפעלה ע"י פתיל רועם, חיבור מעגלים עם שימוש בנונל השהיה)).
נפצים דואלים, חיבור השהיות, חיבורי "זיגזג", חישוב השהיות (מניעת כפל השהיות) .
הפעלה ע"י פתיל רועם(מעגל רועם):
חיבור נפצי השהיות, "עצם כלב" .
מעגלים משולבים:
שילוב של כלל האפשרויות.

## Slide 26
תכנון השהיות ע"י שימוש בנפצי נונל
Explosives Manufacturing Industries
סוגי מעגלים לדוגמה

## Slide 27
תכנון הפיצוץ
Explosives Manufacturing Industries
תכנון ראשוני:
-דרישות המזמין:
כמות סלע לחיצוב, עומק החיצוב, זמני עבודה, כלים זמנים באתר, בחירת קידוח (האם נמצא בבעלות הלקוח).
הכרך בטיחותי/בטחוני/הנחיות פיקוח, השפעות הסביבה:
אזור בנוי/מחצבה/מנהרה/מכרה – תקנות , דרישות (שימוש ברשתות, ביצוע מדידות ססמיות , חוק אתר, פינוי וחסימות)
שעות עבודה מותרות, מחסן חומרי נפץ באתר, מבנים סמוכים, מבנים רגישים (בית חולים, מפעלים בעלי ציוד רגיש),גני ילדים/בית ספר,
גשרים או מנהרות קיימות בסמוך, עבודה בשטחי איו"ש .
תכנון פרטני:
התאמת אמצעים – קידוח , צוות עבודה, תכנון תהליך, מענה לדרישות הפיקוח.
חישוב כמויות כללי
חישוב מטריצה (פריזמה) V*V1*H(מותנה בקידוח), חישוב כמות חנ"ם ספציפית(פאודר פקטור-powder factor),
תכנון אמצעיים לבעיות בקרקע/קדח- שרוולי ניילון , עבודה במפלסים, פקקים, קידוח לפי גובה שכבה(stratum).
בחירת סוג נפצים/יזימה , אורך מוליכי נפץ/צינורית נונל, קוטר מאיץ .
כיווני "פתיחה" והשהיות בין שורות בתכנון השהיות (תצורת הערימה) – שטח וכלים המשמשים להעמסה.

## Slide 28
טעינה - תחוקה
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 29
Explosives Manufacturing Industries
טעינה - תחוקה

## Slide 30
Explosives Manufacturing Industries
טעינה - תחוקה

## Slide 31
Explosives Manufacturing Industries
טעינה - תחוקה

## Slide 32
טעינה – ביצוע
Explosives Manufacturing Industries
מחצבה:
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965
"מחצבת אבן" – מחצבה שבה מתנהל חיצוב על פני הקרקע, למעט מחצבה כאמור בה מפיקים חלוקים, חול או חרסית
גובה קיר החיצוב, מדרגות ודרכי הגישה אליהם *
16. (א) לא ייפתח קרקע לחיצוב במחצבת-אבן באופן שגובה קיר החיצוב יעלה על 15 מטר, אלא אם יותקנו ויוחזקו בו מדרגה או מדרגות נאותות.
(ב) רוחב מדרגה בקיר חיצוב יהיה כלהלן –
(1) עובדים בלי ציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח בטיחותם של עובדים בתנועתם ועבודתם, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-3 מטר;
(2) משתמשים בציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח תנועה ופעולה ללא סכנה של הציוד האמור ובטיחותם של העובדים לצדו, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-10 מטר.
אפיון – שטח פתוח, כמות כלים גבוהה(תנועת משאיות וכלי צמ"ה), נוכחות של מספר רב של גורמי חוץ, שטח גדול שמושפע/משפיע מ/אל אזור הפיצוץ.
אפיון ביצוע – מספר קדחים: (עשרות עד מאות, בשורה אחת או מספר שורות).
עומק קידוח: מטרים בודדים עד כ 16.5/17 מטר * .
קוטר קידוח: "3.5 – "5.5 לרוב, ישנם מחצבות שמשתמשות בקטרים גדולים יותר.
"פנים חופשיות" – FACE , ברוב המקרים למעט פתיחת מפלס הפיצוץ יעשה כשיש לפחות צד אחד של פנים חופשיות

## Slide 33
טעינה - ביצוע
Explosives Manufacturing Industries
-בחינת הקיר ו "הפנים החופשיות".
-בדיקת הקדחים +מידע מהקודח (רצוי בשלב לפני הפיצוץ שיאפשר תיקון או הוספת קדחים לפי הצורך)
-תכנית מדויקת של כמויות חומרי נפץ והשהיות.
חישוב כמות חנ"מ למטר קדח * סה"כ מטרים לטעינה(לבדוק אמפירית – סדקים, הרחבות , מערות וקרסטים-פרטני לשטח טעינה.
כמות קדחים –מספר נפצים וסוגם, האם יש שימוש בסיפונים(דורש תכנון פרטני) אורך מוליכים/צינוריות- בהתאם לתבנית קידוח.
-תיכנון הטעינה: בשקים / במכלית / משולבת.
תנאיי שטח והגישה, שיפוע , כמות חנ"מ לטעינה בקדח בודד( מצדיק סלילת גישה או הבאה בדליים.
דרך גישה בטיחותית ל משאית / מכלית עד הקדחים(הבאת חומר נפץ).
-חומר סתימה: מתאים? מספיק?

## Slide 34
טעינה - ביצוע
Explosives Manufacturing Industries
שטח פיתוח- עבודות תשתית:
- אתרים מאופינים לרוב כשטח בנוי (למעט פיתוח במחצבה) אתרי בניה או עבודה בצידי כבישים.
מספר קדחים רב (בדרך כלל קטרים קטנים "3.5 – "4 )
עומק קידוח של מטרים בודדים, כמויות חומר נפץ קטנות (זעזועים סיסמיים – חוק אתר )- מצריך טעינה בהקפדה יתרה.
אתרים בעלי שטח תפעולי קטן (מצריך תיאום רב ), בעיית גישה נוחה וקרבה של מספר רב של גורמים (יתכן מתקנים פעילים).
דרישה בשימוש בכיסוי נאות – (רשתות מיגון, כיסוי בחומר דק או כל כיסוי אחר שימנע רגמות.

## Slide 35
טעינה - ביצוע
Explosives Manufacturing Industries
מנהור , מכרה:
- עבודה בתת הקרקע.
- מספר קדחים עשרות עד מאות
- כמות קטנה של חומר נפץ (טעינה בקוטר קטן, טעינה בתרמילי חומר נפץ או הזרמה של חומר –מערכות מיוחדות.
- הקפדה יתרה על השהיות לפי התוכנית(מניעת זעזועים, מניעת ניתוקים במעגל הפיצוץ).
עבודה בתנאים מגבילים: שטח מצומצם, מצריך עבודה בגובה, מספר צוותים שעובדים במקביל , יתכן כמויות של
מים בשטח טעינה, כמות חומר נפץ שונה בין קדח לקדח , השפעות הסביבה(מערכות חשמל, משואים עובדים,
צנרת מערכות אוורור ועוד ...
- שטח סכנה – התייחסות להדף (מערכת אוויר סגורה אין התפשטות ספרית) לחצים גבוהים בקרבת הפיצוץ
(מצריך הגנה על המערכות הקיימות), שליטה על כלל התנועה בתווך המנהרה.

## Slide 36
טעינה - ביצוע
Explosives Manufacturing Industries
עבודות מיוחדות:
הריסת מבנים
חבלה במים / תת ימית
ניסויים
כריתת עצים
מיפויים ססמיים
כיבוי שרפה במתקני נפט

## Slide 37
Explosives Manufacturing Industries
שאלות
?
?
?
תודה
כתב דימה שוורץ