## Slide 1: עבודות הריסה
"בונה מקצועי להריסות"
מי שלאחר הגיעו לגיל 18 עבד 3 שנים לפחות בעבודות הריסה.
השגחת מנהל העבודה:
מבצע הבנייה אחראי לכך שעבודות ההריסה יבוצעו בהנהלתו והשגחתו של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בעבודות הריסה.
ביצוע ההריסה למבנה שגובהו מעל 4 מטר:
מבצע הבנייה אחראי לכך שכל עבודות הריסה תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת ערוכה וחתומה ע"י מהנדס או הנדסאי, שתמצא באתר בפנקס הכללי בעת ביצוע עבודת ההריסה.
התוכנית תכלול את הנ"ל:
שלבי ושיטת ההריסה, סוג הפיגומים, המעליות והציוד שיהיה בשימוש בעת ההריסה,
חלקי המבנה המיועדים לתמיכה לפני ההריסה, סימון קווים עיליים ותת-קרקעיים של תשתיות ושמירה על קווים אלה, פרטים במידת הצורך. סימון אזורי סכנה.

## Slide 2
עבודות אשר יבוצעו רק בידי בונה מקצועי להריסה:
הריסת מבנה פלדה, מבטון או מבטון מזוין.
הריסת גג, תקרה קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגה.
הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על 1.5 מ'.
אמצעי בטיחות:
כל חלקי המבנה המיועד להריסה יובטחו מפני התמוטטות בלתי מבוקרת.
יבוצעו כך שלא יסכנו את העובדים בה או מבנים סמוכים שאינם מיועדים להריסה.
סימון אזור הסכנה.
לנתק את כל חלקי המבנה המיועד להריסה מתשתיות: זרם חשמל, הספקת גז, מים, קיטור וכל שאר התשתיות.
לנקוט בכל האמצעים על מנת לא לפגוע במערכת הביוב בקרבת מקום.
אם חלק מהמבנה מיועד להריסה אזי ניתן לפרק את החלק הזה בלבד מתשתיות.
יינקטו כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה של התפוצצות, גזים, אבק ואש.
ביצוע עבודות מעל משטחי עבודה בטוחים או מעל פיגומים בטוחים.
מיקום המוכנות וציוד ההריסה במרחקי בטיחות מהמבנה המיועד להריסה.
בהריסת מבני פלדה, בטון, ובטון מזוין, יינקטו כל האמצעים למניעת התמוטטות בלתי מבוקרת או פתאומית או התכווצות או שינוי בלתי צפוי.
מקום שנעשית בו פעולת הריסה:
  יגודר בגדר מתאימה - אם לא ניתן לגדר – יש לנקוט באמצעים נאותים אחרים למניעת גישת אדם לאזור הסכנה.
  יוצגו בו שלטי אזרה נראים לעין,
  יוצג בו שלט כמו שלט אתר כמצוין ב,קמה 7,
  יסומנו דרכי הגישה הבטוחות באופן ברור,
שימוש בצמ"א – ראש, רגלים באתרים עם חומרים מסוכנים יצוידו העובדים: במסכות, במשקפי מגן ובבגדי מגן.

## Slide 3
כאשר מסיבה כלשהי קיימת הפסקת עבודה בהריסה:
עד 48 שעות יש לנקוט באמצעים נאותים למניעת התמוטטות החלק הנותר של המבנה.
יש להעמיד שומר למניעת גישה למקום הסכנה.
שיטות הריסה – הריסה באמצעות:
פירוק – פטיש או פטיש אויר.
פירוק בשכבות בעזרת כלי עבודה ידניים ובכלים המופעלים בלחץ אויר.
תפיסה בעזרת ציוד מכני שתופס את חלקי המבנה מלמעלה ומפרקם.
בנגיפה – שיטה בטוחה בעזרת עגורן ומשקולת תלויה.
בסחיבה באמצעות קשירת כבל מתיחה מסביב למספר חלקי המבנה גדולים וסמוכים.
פירוק בהפרדת חלקי מבנה (הפוך מתהליך ההרכבה).
פיצוץ בעזרת מטעני נפץ שימושית כאשר שאר השיטות אינן ישימות בעיקר או בעקבות אילוצי מקום.
הפרדה תרמית ע"י המסת חומרי הבנייה בטמ"פ של 2000-3000 מעלית צלסיוס באמצעות חמצן דחוס שמחודר בעזרת צינורות.