## Slide 1
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970;
פקודת התאונות ומחלתו משלוח יד (הודעה) 1945;
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;
חוק החשמל, התשי"ד-1954;
חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954;
חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
חוקים עיקריים לאחריות בבטיחות בבנייה

## Slide 2: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 1
המזמין – היזם - בעל הנכס או מיופה כוחו (כולל תופס הנכס) - המתקשר עם קבלנים שיבצעו עבורו עבודות בנייה
התקנות – תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשנ"ח-1988
המזמין – היזם, בעל הנכס או מיופה כוחו או תופס הנכס בפועל;
מבצע הבנייה – הקבלן הראשי עליו הטיל המזמין את ביצוע כל הבנייה באמצעות עובדיו או קבלני משנה. אם המזמין הטיל את ביצוע העבודה על יותר מקבלן ראשי אחד, יחשב המזמין כמבצע הבנייה;
קבלן ראשי – קבלן המתקשר בהסכם חוזי ישיר עם המזמין (ייתכן יותר מאחד);
קבלן משנה – קבלן המתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לביצוע עבודות בנייה;
ממונה על הבטיחות – כל מבצע בנייה המעסיק יותר מ-100 עובדים חייב בהעסקת ממונה על הבטיחות בעל אישור כשירות (ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה);
מנהל העבודה הראשי – בכל אתר בנייה צריך שיהיה מנהל עבודה ראשי אחד שהינו האחראי הראשי לכל נושאי הבטיחות. ההכשרה הנדרשת הינה תואר בהנדסה אזרחית שעבר השתלמות בבטיחות בעבודות בניה + שנתיים ניסיון או אדם ללא תואר שהינו בוגר קורס למנהלי עבודה מוסמכים לענף הבניין או לבנייה הנדסית (כבישים, תשתיות ופיתוח);
בונה מקצועי – בעל 3 שנות נסיון באותו מקצוע בבנייה;
עוזר בטיחות.
הגדרות

## Slide 3: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 2
היזם (מזמין העבודה) אחראי שהגורמים השונים שאיתם הוא מתקשר לצורך התכנון, ההכנה והביצוע של העבודה יהיו בעלי כישורים ויכולת הולמים;
באופן עקרוני, על כל אחד מהגורמים המעורבים מוטלת אחריות בתחום עיסוקו;
במקרה של כשל, יתכן שתוטל "אחריות שילוחית" גם על המזמין (אם לא עשה את כל מה שניתן היה לצפות ממנו כדי למנוע כשל);
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) 1988 חלות גם על בנייה הנדסית;
5
דרישות כלליות בחוק

## Slide 4: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 3
המזמין: בעיקר: אחריות שילוחית. מסירת התכנון למי שאיננו בעל כישורים מתאימים הינה עבירה פלילית. אם יש יותר מקבלן ראשי אחד, המזמין יחשב גם כמבצע הבנייה;
המתכננים: העוסקים בתכנון מרכיבים ומערכות בבניין (לגבי תכנון קונסטרוקציות בבנייה יש הוראות בחוק המהנדסים והאדריכלים ובתקנות החוק בהתייחס להכשרה מתאימה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ורישוי לביצוע פעולות);
ספקי ויצרני ציוד וחומרים: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) 1988 חלות גם על בנייה הנדסית;
גורמים הנושאים באחריות (א)

## Slide 5: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 4
מבצע הבנייה: הקבלן הראשי או המזמין. חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קובע כי אין להעסיק קבלנים שאין להם כישורים מקצועיים מספיקים, וכן יכולת כספית ויכולת ביצוע.
הממונה על הבטיחות: החייב לייעץ בנושאי הבטיחות, להדריך עובדים, לברר נסיבות של תאונות, לוודא עמידה בדרישות חוק שונות, ועוד;
מנהל העבודה של האתר: טיפול ריכוזי בבעיות הבטיחות ואחריות לביצוען.עבודות בנייה) 1988 חלות גם על בנייה הנדסית;
בונים מקצועיים ועובדים: כל העובדים כפופים למנהל העבודה בהתייחס לבטיחות. אדם המבקר באתר בזמן העבודה נחשב כעובד לנושא הבטיחות (ס' 242 לפקודת הבטיחות בעבודה);
עוזרי בטיחות: עובדים שנבחרו למלא תפקיד של השגחה על תנאי הבטיחות ע"פ חוק ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
גורמים הנושאים באחריות (ב)

## Slide 6: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 5
ע"פ התקנות, רוב האחריות לנעשה בתחום הבטיחות מוטלת על מנהל העבודה הראשי, זאת כדי לאפשר ביצוע יעיל ומיידי של כל הדרוש לצורך הבטיחות. מנהל העבודה חייב להיות מודע לכל תהליכי העבודה והבעיות באתר. קיימות דרישות בטיחות נוספות החלות על מבצע הבנייה (פירוט בהמשך).
כאשר אין באתר מנהל עבודה ראשי, או כשהוא נפסל, נטל האחריות עובר אל מבצע הבניה. אם אין קבלן ראשי אחד שהינו מבצע הבנייה, נטל האחריות חל על המזמין.
כאשר עובד באתר עבר עבירה הנוגעת לפקודת הבטיחות בעבודה או לתקנות הבטיחות בעבודה, רואים בד"כ כאחראי לביצועה גם את המזמין ו/או הקבלן – אלא אם יוכיחו שהעבירה בוצעה ללא הסכמתם וללא ידיעתם, שלא העלימו עין מביצועה, ושעשו כל שניתן היה לצפות מהם כדי למנוע את ביצוע העבירה;
חלוקת האחריות ותחומי אחריות

## Slide 7: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 6
האחריות להדרכת העובד מוטלת על המעביד או על "המחזיק במקום העבודה", שבעבודות בנייה הינו מבצע הבנייה;
אם קיים ממונה על הבטיחות, מוטלת גם עליו חובת ההדרכה של העובדים;
אחריות להדרכה מוטלת גם על מנהל העבודה הנחשב מחזיק בפועל של האתר. יש להדריך את העובד לגבי כל כלי, מתקן או תהליך עבודה חדש, וליידע אותו על כל הסיכונים האפשריים, אמצעי ההגנה מפניהם, ואופן השימוש באמצעים אלה;
מצפים שלצורך הדרכה בנושאי בטיחות כללים יעסיק מבצע העבודה בעלי מקצוע מנוסים, ושמנהל העבודה יהיה זה אשר ידריך את העובדים בסיכונים ספציפיים בהתאם לעבודות ולמשימות המתבצעות באתר;
על מנהל העבודה גם לוודא את כישוריהם המקצועיים של העובדים השונים באמצעות בחינה מעשית כלשהי (למשל: השגחה צמודה על עובד חדש).
האחריות בנושאי הדרכת עובדים

## Slide 8: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 7
האחריות על המזמין הינה, בעיקר, שילוחית;
חלה עליו אחריות להתקשרות עם בעלי מקצוע שכישוריהם מתאימים (לפי דרישות החוק, ותקנות המהנדסים והאדריכלים), והוא חייב לבדוק אם הם עונים על הדרישות;
אחראי למסור ביצוע העבודות רק לקבלנים רשומים בהתאם לחוק ולתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות;
ע"פ פסקי דין, אם למזמין אין את הכישורים המקצועיים הדרושים כדי לפקח על איכות העבודה והתאמת הקבלנים לביצוע, עליו להעסיק אנשי מקצוע מטעמו אשר יפקחו פיקוח עליון על ביצוע העבודה בהתאם לדרישות (לא לסמוך באופן "עיוור" על הקבלן);
אחריות החלה על המזמין

## Slide 9: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 8
כל מתכנן אחראי לתכניות שהוא חתום עליהן, ושגיאות תכנון עלולות להוות עבירה פלילית.
חובה להכין ולהגיש תכניות לביצוע (ולרישוי) המתאימות לדרישות החוק ותקנות התכנון והבנייה (גם אי עמידה בדרישה זו מהווה עבירה פלילית);
המתכננים אחראים גם לפיקוח עליון על ביצוע העבודה לפי תוכניותיהם (התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה);
אם המתכנן לא מודע או לא מבצע תכנון אלמנטים ברמה מקצועית (למשל: לא מפרט את פרטי הביצוע על התוכניות), המזמין ו/או הקבלן הבונה חייבים ליזום את הדרישה לתכנון ברמה מקצועית (אסור לסמוך רק על הניסיון של בעל המקצוע המבצע בשטח);
אחריות המתכננים (א)

## Slide 10: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 9
דוגמאות לעבודות הדורשות תכנון מקצועי:
אגדי עץ נושאים בגגות רעפים (כולל חתכי האלמנטים ופרטי חיבור);
חישוב מפורט של השפעות עומסי רוח על אלמנטים במבנים מסוימים ע"פ ת"י 414 לעומסי רוח (לדוגמה: חיבור לוחות פח או רעפים אל המרישים, חיבור המרישים אל האגדים הראשיים בגג, הקמת סככות והתקנת לוחות החיפוי שלהם וכדומה);
חגורות בטון מזוין להקשחת קירות ומחיצות מבלוקים ולבנים. חגורות צריכות להיות מעוגנות זו לזו ואל רכיבי הקונסטרוקציה הראשיים, ולהיות מתוכננות בהתאם לדרישות יציבות וחוזק (ולא מסיבות פרקטיות (חגורות מעל משקוף הדלת, לדוגמה);
תכנון כולל של מבנים, ותכנון מחיצות בנויות ע"פ ת"י 413 לעומסים מרעידות אדמה. התקן מכוון לכל סוגי המבנים (וגם אלמנטים משניים בהם), ולא רק למבנים גבוהים.;
גדרות הנבנות לגובה רב מבלוקים או מאבנים (דרישה לחגורות הקשחה מבטון מזוין, עיגון לקרקע או יסודות מתאימים אחרים);
מעקים במבנים ע"פ ת"י 1142 (זו דרישה של התקנות): צורה, עיצוב, התחשבות בילדים וכדומה. באחריות האדריכל המתכנן;
אחריות המתכננים (ב)

## Slide 11: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 10
תכנון של השפעות רטיבות וקרקע "עובדת" על מבנים, כולל שיטת ביסוס מתאימה לקרקעות חרסיתיות תופחות (משטחי רצפה מופרדים מהקרקע), והגנה על היסודות על-ידי משטחים אטומים למעבר מים.
מתכנני פיתוח אחראים להגן על המבנה מפני הצטברות מים בסביבתו ע"י תכנון נכון של שיפועי מדרכות וניקוז נאות של המים;
תכנון של סוגים מסוימים של עבודות בנייה הנדרשות בתקנות הבטיחות בבנייה: נדרש תכנון של מהנדס, הנדסאי או טכנאי קונסטרוקציות לעבודות כגון חיצוב אנכי, הריסת מבנה בגובה מעל 4 מ', הקמת פיגום זקפים במדרון, פיגומים וטפסות מיוחדים, דיפוני חפירות עמוקות. האחריות במקרים אלה על המתכנן המוסמך החייב גם בפיקוח עליון על ביצוע ע"פ התכנון
אחריות המתכננים (ג)

## Slide 12: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 11
תכנון סידורים והתקנים בטיחותיים מסוימים באלמנטים טרומיים (כגון התקני תליה נאותים לשינוע והרמה של אלמנטים), וכן תכנון של סידורי הכנה של עוגנים, ווים, שיאפשרו התקנה נוחה של גידורים, מעקות, נקודות עיגון לחגורות בטיחות וכדומה כדי למנוע נפילת אדם מגובה. האחריות לאבטחת היציבות של האלמנטים הטרומיים מוטלת על מנהל העבודה, אך לשם כך יש לתכנן את האלמנטים כדי שיתאימו לדרישות הבטיחות;
תכנון מפורט של שלבי הקמה (ולא רק של המצב הסופי של המבנה) של מבני מתכת בגובה של יותר מ-6 מ' (חובה ע"פ התקנות), מבנים טרומיים מורכבים (רצוי) ועבודות הריסה מורכבות (רצוי);
אחריות המתכננים (ד)

## Slide 13: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 12
אחריות היצרן ו/או הספק לרמה נאותה וטיב המוצרים מעוגנת גם בחוקים ובתקנות הנוגעות לפיקוח על מצרכים ושירותים;
מבצע הבניה אחראי לטיב המוצרים הנרכשים, ובמקרה של תאונה הנובעת ממוצר לקוי תחול אחריות גם על היצרן ו/או הספק;
תקנים למוצרים ולתהליכי ייצור אשר משרד העבודה הכריז עליהם כעל תקנים רשמיים, מהווים דרישת חוק, וביצוע שלא ע"פ דרישות התקן מהווה עבירה פלילית. לדוגמה: ת"י 472 "כלי לשיקוע פינים", ת"י 484 לקסדות בטיחות, ת"י 1112 לנעלי בטיחות, ת"י 1847 לסולמות מיטלטלים.
קיימים תקנים לא רשמיים שחובה לפעול על פיהם בגלל הוראות של תקנות. לדוגמה: ת"י 1142 התקן למעקים בבניינים, ת"י 466 חוקת הבטון, ת"י 904 לטפסות בטון, ועוד;
ציוד מגן אישי חייב להתאים לדרישות של תקן ישראלי, ובהיעדר תקן כזה, לדרישות של תקן זר מוכר שאושר ע"י מפקח עבודה ארצי);
פיגום ממוכן דורש אישור יצרן עם מפרט והוראות להתקנה ועבודה (חובת ההצטיידות באישור חלה על מבצע הבניה), וכן נדרשת תעודת רישום ממפקח עבודה ראשי
אחריות יצרני וספקי ציוד וחומרים

## Slide 14: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 13
מבצע הבניה חייב להיות קבלן הרשום פנקס הקבלנים לסוגי העבודות שהוא מבצע (תקנות לרישום קבלנים);
חייב להודיע על התחלת ביצוע עבודת בניה למפקח עבודה (אין צורך אם העבודה נמשכת פחות מ-6 שבועות);
חייב למנות ממונה על הבטיחות אם בכל אתרי הבניה של המבצע מועסקים 100 עובדים או יותר בו-זמנית (כולל עובדי קבלני משנה);
חייב לספק לממונה על הבטיחות את כל האמצעים הדרושים לו לביצוע תפקידו, ולוודא שהוא מבצע את כל תפקידיו;
נדרש למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר הבניה (תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בניה), ולרשום פרטיו בפנקס כללי שינוהל באתר;
חייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצע הבנייה ומנהל העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת;פרטי עוזר הבטיחות .
חייב לספק למנהל העבודה את כל התוכניות, המפרטים, האישורים וההוראות הדרושים (בכתב) לביצוע העבודה באופן בטוח;
חייב לספק את כל החומרים והציוד הנחוצים לכל סידורי הבטיחות, והוא אחראי על תקינותם, טיבם איכותם והתאמתם לדרישות החוק;
אחריות מבצע הבניה (א)

## Slide 15: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 14
חייב באספקת ציוד מגן אישי לעובדים המתאים לדרישות התקן;
חייב לגדר לבטח חלקי מכונות נעים, וקיום התקני בטיחות להבטחת שלמותם של אלמנטים טרומיים;
חייב להתקשר רק עם בעלי מקצוע ברמה נאותה, כולל דרישות מפורטות לגבי עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות, ואתתים;
חייב לוודא ביצוע כל הבדיקות הנדרשות לציוד ע"פ פקודת הבטיחות ע"י בודקים מוסמכים;
חייב לספק ארגז עזרה ראשונה ולמנות עליו ממונה (אם יש באתר יותר מ-50 עובדים, הממונה חייב להיות מאומן במתן ע"ר);
חייב לקיים הדרכות ומסירת מידע על הסיכונים בעבודה לעובדים;
חייב להודיע על תאונת עבודה או מקרה מסוכן למפקח עבודה;
חובה להקל על עוזרי ה בטיחות כדי לעודד אותם לבצע את תפקידיהם
אחריות מבצע הבניה (ב)

## Slide 16: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 15
מתוקף היותו "מעביד" או תופס בפועל של המפעל, מבצע הבניה חייב גם בבאים:
מילוי הוראות התקנות של גיהות תעסוקתית בנוגע להגנה על העובד מפני רעש מזיק, אבק מזיק, ומחשיפה לחומרים שונים כגון ממיסים, מתכות קשות ועוד. התקנות מחייבות את המעביד, בין השאר, לבצע בדיקות סביבתיות ובדיקות תקופתיות לעובדים חשופים ;
אספקת ציוד מגן אישי לפי תקנות הבטיחות בעבודה (החובה חלה גם על מנהל העבודה);
עמידה בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה בנשואי חשמל, עבודה על גגות שבירים ותלולים, כלים לשיקוע פינים, התקנת נוחיות (שירותים), ותקנות חומרי נפץ.
סיפוק חומרים מתאימים ובאיכות טובה להתקנת פיגומים. (מנהל העבודה חייב לבדוק את טיב החומרים ואת הפיגומים עצמם).
אחריות מבצע הבניה (ג)

## Slide 17: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 16
ממונה הבטיחות בחברת בניה אחראי על כל אתרי ומתקני האתר לרבות מחסנים, מוסכים, בתי מלאכה וכדומה. תפקידיו, בין היתר, הינם:
לייעץ למבצע הבניה בדבר חוקים ותקנות בענייני בטיחות, ולסייע לו ולאנשי הצוות לבצע את דרישות הבטיחות;
לאתר מפגעי בטיחות;
לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות, ולוודא קיום התקני בטיחות;
לפעול לקיום ההוראות בדבר הדרכת עובדים והכנת תוכנית הדרכה;
להכין "תכנית בטיחות" כנדרש בתקנות, ולוודא ביצוע ההוראות בתוכנית;
לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע;
להכין הוראות בטיחות ותמצית בכתב של מידע על סיכונים בעבודה;
לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה;
לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה, וציוד החייב בדיקות תקופתיות;
לוודא ביצוע בדיקות תקופתיות סביבתיות, ובדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שונים;
לקבוע הסדרי בטיחות ביחס להעסקת קבלני חוץ;
להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד;
לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום;
אחריות הממונה על הבטיחות

## Slide 18: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 17
תקנה 5 בתקנות הבטיחות לעבודות בניה קובעת כי מנהל העבודה הוא האחראי למילוי כל הוראות התקנות האלה, להוציא החובות המוטלות במפורש על מבצע הבנייה. חובות מנהל העבודה כוללות:
לוודא עמידה בדרישות של הנושאים שעליהם חלה האחריות על מבצע הבנייה (בעיקר אספקת תכניות, הוראות ביצוע, מפרטים, אספקת פריטי ציוד וחומרים, התקשרות עם בעלי מקצוע וכדומה);
להתריע על עיכובים או מחסור בכל התחומים הנ"ל, וכן על פגמים וליקויים התוכניות, ציוד, חומרים וכדומה;
חובה הודעה על תאונת עבודה (חלה גם על מנהל העבודה);
הדרכה ומתן הוראות והנחיות לעובדים בנושאי בטיחות (חלה על מנ"ע בנוסף לחובה המוטלת על מבצע הבנייה) – במיוחד לגבי עובד חדש;
בדיקת כישורים של העובדים והתאמתם לנדרש;
אחריות לבטיחותם של המבקרים באתר (סעיף 242 לפקודת הבטיחות בעבודה);
אחריות מנהל העבודה (א)

## Slide 19: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 18
(המשך חובות החלות על מנהל העבודה)
אחריות לביצוע מקצועי (הטלת הביצוע על בונים מקצועיים) של עבודות שונות כגון הקמת פיגומים, פירוק טפסות מסוימות, הריסת סוגי מבנים מסוימים ועוד. במקרה של תקלה או תאונה הנובעת מעבודתם של בעלי מקצוע או בונים מקצועיים, עשויה האחריות להתחלק ביניהם לבין מנהל העבודה;
אחריות להעסקת בעלי מקצוע מוסמכים. לדוגמה: עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה, אתתים, ממונה על פיצוצים, חשמלאים מוסמכים ועוד;
ניהול פנקס כללי באתר (ע"פ צו הבטיחות בעבודה – פנקס כללי) בו יש לרשום אישור על בדיקת פיגומים, בדיקת טפסות לפני יציקה, בדיקת חפירות, מילוי, חציבה ודיפונים בכל יום, בדיקת מגדל הרמה וגלגלת הרמה, פרטי ציוד הדורש בדיקות תקופתיות, רישום פרטי תאונות, פרטי קבלנים, פרטי בונים מקצועיים, ועוד;
ניהול פנקס עגורן ע"פ דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח)
אחריות מנהל העבודה (ב)

## Slide 20: אחריות ואחראים בבטיחות בעבודות בנייה – 19
להקשיב להדרכתו ולהוראותיו של מנהל העבודה, ולהישמע להוראותיו;
איסור לבצע במזיד וללא סיבה סבירה מעשה העלול לסכן אותו או את זולתו;
איסור לפגוע או להשתמש לרעה בהתקני בטיחות שלו או של עובדים אחרים;
חייב להשתמש באמצעי מגן וציוד מגן אישי שסופק לו;
חובה להודיע למנהל העבודה על כל מה שנראה לו כסיכון או מפגע בטיחותי (שלא היה ידוע קודם לכן)
חובה להתייצב להדרכות בבטיחות;
חובה להתייצב לבדיקות רפואיות הנדרשות ע"פ התקנות;
דרישות אחריות מהעובד