## Slide 1: הפעלה תקינה של חומרי נפץ
קורס ממונים על פיצוצים
20/3/2023
דימה שוורץ
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 2
נושאים
1- תקנות (תחיקה בנושא חומרי נפץ).
2- רכיבי שרשרת הניפוץ, נפץ , תחל ( primer , buster)חומר עיקרי.
2- ייזום חומרי נפץ, שיטות יזום שונות, מערכות ייזימה (פצץ).
3- תכנון פיצוץ
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 3
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 4
Explosives Manufacturing Industries
תקנות קשורות לנפצים:

## Slide 5
Explosives Manufacturing Industries
תקנות קשורות לנפצים המשך:

## Slide 6
TNT flakes PETN
שרשרת ניפוץ
Explosives Manufacturing Industries
ANFO

## Slide 7: נפצים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 8: סוגי נפצים: -נפץ רגיל (פרוטכני) -נפץ חשמלי ( מיידי והשהיה) -נפץ לח"ש NONEL (לכל סוגיו) -נפץ אלקטרוני
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 9: נפצים חשמליים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 10: נפצי לח"ש nonel
Explosives Manufacturing Industries
סוגי NONEL
-נפץ מיידי או השהיה
עם חיבור לפתיל רועם או ללא חיבור
-נפץ דוא"לי (דו שימושי)
עם נפץ השהיה נוסף בקצה השני
-נפץ להשהיה (אל פני השטח)
עם קליפס חיבור למספר צנוריות

## Slide 11
תכנון השהיות ע"י שימוש בנפצי נונל
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 12: נפצים אלקטרונים
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 13: סיכום נפצים
Explosives Manufacturing Industries
נפצי השהיה חשמליים, נונל ואלקטרוני
נפצים סוג MS רגיל : 0-30
  בקפיצות של 25 מילישניות מ- 0 ועד 500 מילישניות.
  מספרים של 21-30 בקפיצות של 50 מילישניות. מ 500 עד 1000 מילישניות.
נפצים מסוג LP
בקפיצות של 500 מילישניות מ- 0 ועד 9000 מילישניות
9600(לפי הזמנה מיוחדת).
אלקטרוני ניתן לתת כל ארך מ 1 עד 10000 מילישניות (30000 דור מתקדם)
נתונים טכניים:
נפצים באורכים שונים, 3,5,7,10,20 מטר חשמלי 12,15,18,21,24,27 מטר נונל מחצבות
אורך קטן 4.2 ,4.8 ,5.4 (לדוגמה) לשימוש במנהור או הריסת מבנים.

## Slide 14: פתיל רועם
Explosives Manufacturing Industries
טן –10/20/40/80גרם למטר פתיל
ניר חום לא חומצי
רשת חוטי כותנה
ציפוי פולי ויניל כלוריד
מהירות דטונציה – כ- 7000+ מטר/שניה
אטום למים
ניתן לייזום אותו ע"י נפץ
יוזם אצבעות אמולסיה

## Slide 15: מאיץ – תחל (primer , buster)
Explosives Manufacturing Industries
אצבעות אמולסיה חנאמקס 710
מספר אצבעות בקרטון | משקל אצבע (גרם) | אורך (מ"מ) | קוטר (מ"מ)
76 | 157 | 150 | 32
60 | 410 | 400 | 32
44 | 300 | 200 | 40
40 | 630 | 400 | 40
19 | 450 | 200 | 50
26 | 970 | 400 | 50
15 | 1670 | 400 | 65
10 | 2500 | 400 | 80
מאיצים מסוגים שונים

## Slide 16
Explosives Manufacturing Industries
עם פתיל רועם
מטען ללא פתיל

## Slide 17
Explosives Manufacturing Industries
מחצבת טרפטוני |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
קדח |  |  |  |  |  | כללי |  |  |  | תבנית קידוח |  |  | פאודר פקטור | 
קוטר קידוח " | ק"ג למטר | עומק קדח | מרחק לפנים החופשיות | סתימה | כמות לקדח | כמות קדחים | רמת סידוק | כמות מתוקנת לקדח | סה"כ לקטע | בין קדחים V | בין שורות V1 | מטריצה | ק"ג/מ³ | ק"ג/טון
3.5 | 4.96 | 8 | 2.8 | 2.7 | 26.31 | 39 | 1.2 | 31.57 | 1231.08 | 2.8 | 3 | 67.2 | 0.47 | 0.21
3.5 | 4.96 | 17 | 3.6 | 3.5 | 67.00 | 41 | 1.2 | 80.40 | 3296.57 | 3.6 | 3.4 | 208.08 | 0.39 | 0.18
3.5 | 4.96 | 20 | 3.6 | 3.5 | 81.89 | 15 | 1.2 | 98.27 | 1474.08 | 3.6 | 3.4 | 244.8 | 0.40 | 0.18
3.5 | 4.96 | 22 | 3.6 | 3.5 | 91.82 | 55 | 1.2 | 110.18 | 6060.09 | 3.6 | 3.4 | 269.28 | 0.41 | 0.19
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12061.81 |  |  |  |  | 
מחצבה:
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965
"מחצבת אבן" – מחצבה שבה מתנהל חיצוב על פני הקרקע, למעט מחצבה כאמור בה מפיקים חלוקים, חול או חרסית
גובה קיר החיצוב, מדרגות ודרכי הגישה אליהם *
-. (א) לא ייפתח קרקע לחיצוב במחצבת-אבן באופן שגובה קיר החיצוב יעלה על 15 מטר, אלא אם יותקנו ויוחזקו בו מדרגה או מדרגות נאותות.
(ב) רוחב מדרגה בקיר חיצוב יהיה כלהלן –
(1) עובדים בלי ציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח בטיחותם של עובדים בתנועתם ועבודתם, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-3 מטר;
(2) משתמשים בציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח תנועה ופעולה ללא סכנה של הציוד האמור ובטיחותם של העובדים לצדו, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-10 מטר.
אפיון – שטח פתוח, כמות כלים גבוהה(תנועת משאיות וכלי צמ"ה), נוכחות של מספר רב של גורמי חוץ, שטח גדול שמושפע/משפיע מ/אל אזור הפיצוץ.
אפיון ביצוע – מספר קדחים: (עשרות עד מאות, בשורה אחת או מספר שורות).
עומק קידוח: מטרים בודדים עד כ 16.5/17 מטר * .
קוטר קידוח: "3.5 – "5.5 לרוב, ישנם מחצבות שמשתמשות בקטרים גדולים יותר.
"פנים חופשיות" – FACE , ברוב המקרים למעט פתיחת מפלס הפיצוץ יעשה כשיש לפחות צד אחד של פנים חופשיות

## Slide 18
Explosives Manufacturing Industries
מחצבה:
ברוב המקרים מאפשר לבצע פיצוצים לפי תכנון בסיס בהתאם לנתוני המקום
ללא שינוי משמעותי במטריצת קידוח, פאודר פקטור * (למעט מחצבות שבהם
יותר מסוג סלע אחד למשל - חנתון).
תרום טעינה - תקשורת עם הקודח, מדידה ובדיקת הקדחים, בדיקת אזור
הפיצוץ לאיתור נתב"ים וגורמים המשפיעים על תהליך הטעינה.
טעינה - ווידוא התאמה לתוכנית , בקרת ביצוע , טיפול בחריגים, בדיקה כפולה.
פיצוץ - ווידוא שטח נקי מאנשים וציוד, ווידוא חסימות ותצפיות, אישור הפעלה,
בדיקה - בטיחותית , תוצאה רצויה (שינוי תוכנית להמשך פיצוצים), השפעה על השטח מבחינת תכנון להמשך.

## Slide 19
Explosives Manufacturing Industries

## Slide 20
Explosives Manufacturing Industries
אמוניום ניטרט
סולר
(NH4+NO3-)
94%
(CnHm)
6%
אנפו – anfo :אמוניום ניטרט פיולד אויל ( חומר גרגרי (פרילים) מאופיין בצבע ורוד, ריח סולר (6% - משקלי).
אנפו הינו היגרוסקופי ובמגע עם מים הוא מאבד את תכונות הנפיצות (המסת אמוניום ניטרט )
דוגמאות נוספות לחנ"מ עיקרי
?