## Slide 1: חשמל

## Slide 2: חוק אום
כדי לקיים מעגל חשמלי דרושים הגורמים הבאים:
מקור מתח.
מעגל סגור.
צרכן.
אום קישר בין שלושת הגורמים: זרם, מתח, התנגדות בנוסחה וקבע.
i – עוצמת הזרם באמפרים (A)
V – הפרש הפוטנצייאלים בין שתי נקודות בוולטים (V)
R - התנגדות המעגל למעבר זרם באומים

## Slide 3: שלבי הפיצוץ החשמלי
בחירה וחישוב מעגל הפיצוץ.
בדיקה של כל נפץ חשמלי (חישוב התנגדות באמצעות אום מטר)
חיבור החוטים של הנפצים והמוליכים הראשיים.
בדיקת ההמשכיות וההתנגדות החשמלית של המעגל על ידי אום מטר.
התאמה למקור הזרם הרצוי.
הגנה על המעגל מזרמים טועים(זרמים העלולים להפעיל את המעגל באופן לא מבוקר)

## Slide 4: חיבור טורי
יתרונות | מגבלות
מצריך עוצמת זרם נמוכה יחסית. | קלקול בנפץ אחד גורם לשיתוק המעגל כולו.
כל מרכיב במעגל מקבל אותו זרם. | נתק במקום אחד במערכת גורם לשיתוק המעגל כולו.
חיבורי המעגל ואפשרויות הבדיקה קלים. | 
הצרכנים (נפצים ) מחוברים בניהם ואל
מקור המתח.

## Slide 5: מושגים במעגל טורי
r התנגדות נפץ אחד באומים
R1סכום התנגדות טור נפצים באומים
R התנגדות מוליכי העזר החשמליים באומים
R התנגדות כללית של המעגל באומים
I זרם כללי במעגל באמפרים (A)
V מתח כללי במעגל בוולטים (V)
n מספר נפצים בטור.
M
T

## Slide 6: עקרונות וכללים להפעלת מעגל טורי של נפצים
מספר הנפצים המחוברים בטור מוגבלים עד למאה נפצים יחד (בהתייחס לסוג מכשיר ההפעלה)
במעגל טורי הזרם שווה על כל נפץ.
הזרם המינימלי הנדרש להפעלת כל נפץ עומד על 1.5 אמפר (A).
ההתנגדות השקולה של טור אחד R1 שווה להתנגדות נפץ כפול מספר הנפצים בטור.
ההתנגדות הכללית של המעגל RT שווה לסכום ההתנגדויות הבודדות של הנפצים בתוספת המוליכים החשמליים (מוליכי העזר)

## Slide 7: שלבי חישוב מעגל טורי
סכום התנגדות טור הנפצים
סכום ההתנגדות הכללית של המעגל
זרם כללי
המתח הכללי.
R1 = r x n
R = R1 + R
T
M
I= 1.5A
V= I X R

## Slide 8: חיבור מקבילי
יתרונות | מגבלות
המתח על כל האלמנטים שווה. | צורך בעוצמה גבוהה של זרם
קלקול בנפץ אחד אינו אינו פוגע בהפעלת שאר המערכות | חישובי המעגל ובדיקתו מצריכים ידע מקצועי
פגם במוליכים הראשיים (במקומות מסויימים) אינו מונע הפעלה מוחלטת. | 
כל אחד מהצרכנים מחובר בנפרד אל מקור המתח.

## Slide 9: מושגים במעגל מקבילי

## Slide 10: עקרונות וכללים במעגל מקבילי של נפצים
התנגדות הנפצים במעגל שווה להתנגדות נפץ אחד לחלק למספר נפצים.
R = r
במעגל מקבילי הזרם המנימאלי הנדרש לכל נפץ עומד על 0.6 אמפר (A)
כל נפץ מקבל את מתח המקור.
ההתנגדות השקולה של המעגל שווה לסכום ההתנגדות של הנפצים ושל המוליכים החשמליים.(מוליכי העזר)
R = R + R
N
n
T
N
M

## Slide 11: שלבי חישוב מעגל מקבילי
סכום ההתנגדות הכללית של המעגל
זרם כללי
המתח הכללי.
R = R + R
T
M
I= V
V= I X R
N
R
T

## Slide 12: חיבור טורים במקביל
יתרונות
כל טור נפצים מקבל את מתח הרשת במלואו.
הפעלת כמות גדולה של נפצים על ידי מקור זרם נתון.
אפשרות לבדוק כל טור בנפרד באמצעות מכשיר חשמלי.(אום מטר)

## Slide 13: מושגים במעגל טורים במקביל
r התנגדות נפץ אחד באומים
R1סכום התנגדות טור נפצים באומים
R התנגדות מוליכי העזר החשמליים באומים
R התנגדות כללית של המעגל באומים
I זרם כללי במעגל באמפרים(A)
V מתח כללי במעגל בוולטים.(V)
n מספר נפצים בטור.
N מספר טורים במקביל
M
T
r
v
I
R1
R2

## Slide 14: עקרונות וכללים במעגל טורים במקביל של נפצים
מספר הנפצים המחוברים בטור מוגבלים עד למאה נפצים יחד.
ההתנגדות של טור אחד שווה להתנגדות נפץ כפול מספר הנפצים בטור.
ההתנגדות של כל הנפצים מחושבת על פי נוסחה
ההתנגדות השקולה של המעגל שווה לסכום ההתנגדות של כל הטורים ושל המוליכים החשמליים(מוליכי העזר)
לכל טור נפצים יש להקציב זרם מינימלי של 1.5 אמפר (עוצמת הזרם הכללית היא מכפלה של מספר הטורים)
R = R + R
1
1
1
T
2
1

## Slide 15: שלבי חישוב מעגל טורים במקביל
סכום התנגדות הנפצים בטור.
התנגדות שקולה של כל טורי הנפצים.
התנגדות שקולה של כל המעגל
מציאת הזרם הכללי -1.5 אמפר כפול מספר הענפים
R =
R = R + R
T
נפצים
R
T
r x n
1
1
1
1
1
2
=R + R
T
1
M
מציאת המתח הכללי – זרם כללי כפול התנגדות כללית
V= I X R
T
T

## Slide 16: מכשירי עזר להפעלה ובדיקה מערכות חשמליות

## Slide 17
ראוסטט
מכשיר לבדיקת מכשיר ההפעלה